2014100209U

建设项目环保设施竣工

验收监测报告

锡崇安环竣（2014）字第（  ）号

项目名称： 无锡中德置业有限公司好买得地块商业中心新建项目

委托单位：         无锡中德置业有限公司

无锡绿洲环境监测有限公司

编制日期：2015年3月31日

承担单位：无锡绿洲环境监测有限公司

编      制：邵 巍

复      核：

审      核：

签      发：

无锡绿洲环境监测有限公司

电话：0510-85440180

传真：0510-85440180

邮编：214024

地址：无锡南长区南湖大道789号B栋5楼西

## 一、前言

该项目总投资50000万元，建设于县前东街与中山路交叉口东南侧，无锡市最繁华的商业圈——崇安寺商圈。各类环保治理设施与主体工程均已正常运行，项目具备“三同时”验收监测条件。

根据原国家环保总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等文件的要求，受无锡中德置业有限公司的委托，无锡绿洲环境监测有限公司于2014年12月02日对验收项目中废水、噪声、固体废弃物等污染物排放现状和各类环保设施的处理能力进行了现场监测，根据监测结果及现场管理检查情况，编制了本项目竣工环保验收监测报告，为该项目竣工环保验收及环境管理提供科学依据。

## 二、验收监测依据

2.1 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保局第13号令2001年12月）；

2.2 《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（国家环保总局，环发[2000]38号文）；

2.3 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环保局，苏环控[97]122号文）；

2.4 《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（江苏省政府[1993]第38号令）；

2.5 《无锡中德置业有限公司好买得地块商业中心新建项目环境影响报告表》（南京博环环保有限公司 2011年8月）；

2.6《无锡中德置业有限公司好买得地块商业中心新建项目环境影响补充报告》（南京博环环保有限公司 2015年3月）

2.7 《无锡中德置业有限公司好买得地块商业中心新建项目验收监测方案》（无锡绿洲环境监测有限公司，2014年11月28日）；

## 三、建设项目工程概况

该投资项目位于无锡市崇安区县前东街与中山路交叉口东南侧，具体地理位置见附图一，工程建设情况见表3-1，建设内容见表3-2、主要原辅材料见表3-3。

表3-1 项目建设情况表

| 序号 | 项目 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 立项 | —— |
| 2 | 报告表 | 2011年8月28日完成 |
| 3 | 报告表批复 | 2011年9月14日由无锡市环保局予以批复 |
| 4 | 建设项目规模 | 建筑面积49358.3平方米 |
| 5 | 本次项目开工建设时间及竣工时间 | 2012年10月开工，2014年12月竣工 |
| 6 | 试生产批准时间及试生产时间 | —— |
| 7 | 现场察看时工程实际建设情况 | 主体工程完毕，各类环保设施已建成，具备“三同时”验收的监测条件 |

表3-2 验收项目建设内容表

| 序号 | 类型 | 项目环评/初级审批内容 | 实际建设 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设规模 | 占地面积6022.8平方米 | 占地面积6022.8平方米 |
| 2 | 产品类型 | 餐饮、商业、娱乐 | 餐饮、商业、娱乐 |

表3-3 验收项目主要原辅材料一览表

| 序号 | 名称 | 设计消耗量 | 实际建设消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 196463吨/年 | —— |
| 2 | 电 | 1000万度/年 | —— |

## 四、“环评”结论及“环评”批复意见

### 4.1建设项目环评结论

4.1.1 项目概况

无锡中德置业有限公司现拟投资50000万元在该地块新建商业中心项目，建设项目占地面积6022.8 m2，总建筑面积49358.3m2，其中地上建筑面积39363.74 m2，地下建筑面积9994.6m2。

建设项目主体工程为商业综合楼一栋，地上12层，地下2层，一至十一层为商业用房，其中一层至五层为百货楼，其中一层、二层、四层局部设有餐饮；六层至九层全部为餐饮，十至十一层的商业功能主要包括健身SPA、美容美发沙龙、多媒体展示等（局部设有餐饮），十二层为电影院（其中餐饮区约为30m2），地下一层为商业休闲及设备用房（餐饮区为10 m2），地下二层为非机动车停车场及设备用房以及新增地下车位158辆。

无锡中德置业有限公司购买崇安寺步行街二期250个地下车库位用于停放机动车辆。

4.1.2符合产业政策的要求

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的限制类、淘汰类项目，

不属于《江苏省工业结构调整指导目录（2006）》中限制类和淘汰类项目，亦不属于《限制用地项目目录（2006年本）》、《禁止用地项目目录（2006年本）》（国土资源部、国家发展改革委，国土资发[2006]296号）中限制用地、禁止用地项目目录，不属于《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》。

由此可见，本项目的建设符合国家产业政策要求。

4.1.3选址于规划相容

建设项目位于无锡市崇安区县前东街与中山路交叉口东南侧，该地块为商业用地，符合当地用地规划和环境规划要求。

4.1.4满足总量控制

本项目排放总量全部在无锡市崇安区范围内平衡，水污染物的排放总量可纳入芦村污水处理厂的总量控制指标内。各污染物总量控制建议指标如下：

废气：炊事油烟0.038t/a；

废水：最终排放量：水量171832t/a、COD 8.59t/a、NH3-N 0.86t/a、SS 1.72t/a、TP 0.086t/a、动植物油0.17t/a、TN2.58t/a；

接管考核量：水量171832 t/a、COD68.74t/a、NH3-N 4.30t/a、SS34.37t/a、TP 0.69t/a、动植物油10.46t/a、TN6.01t/a；

固体废物：固体废物均能得到有效的利用和处置，外排量为0。

建设项目各项污染物采取相关措施后可以达标排放，对环境的影响也比较小，从环境保护的角度来讲，该项目的选址和环保措施是可行的。

### 4.3无锡市环保局对该项目环评审批意见

4.3.1根据崇安区环保局预审意见，从环保角度，同意该项目按照报告表中的建设内容及地点建设。本项目为建设1栋主楼12层、地下两层的建筑构成，其中一至十层为商业用房（六至七层为餐饮）、十二层为电影院、地下一层为商业休闲及设备用房、地下二层为非机动车停车场及设备用房。整个项目建筑面积49239.78平方米，其中地上面积为39198.04平方米（含地下商业4925.82 m2）。

4.3.2同意崇安区环保局的预审意见。在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位应落实报告表中的各项环保要求和崇安区环保局预审意见，并重点做好以下工作：

1、按“雨污分流、清污分流”的原则规划建设给排水管网。本项目的餐饮废水、商铺废水等各类污水经预处理后接入市政污水管网，送芦村污水处理厂集中处理。

2、本项目使用天然气等清洁能源。所有餐饮单位的厨房油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关要求后，经专用烟道引至楼顶排放，排放口设置应符合《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）的相关要求。

3、 优化项目布局，合理布置配套设备，楼顶的冷却塔应采用低噪声型号。本项目主要噪声源设备如风机、油烟机组、水泵和变电所设置在地下室，并按报告表要求落实各项减轻、避免噪声影响的措施。本项目边界噪声执行《社会环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中2类标准（沿交通干线侧执行4类标准）。

4、按垃圾分类收集要求设置垃圾收集站（箱），生活垃圾由环卫清运，做到日产日清。

5、  施工期切实加强环境保护工作，落实报告表中各项施工期污染防治措施，防止、减缓施工作业对周边环境的影响。施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）要求。夜间10点至凌晨6点不得从事高噪声机械工作，需再夜间施工的报市有关部门批准。

4.3.3本项目内可能产生环境噪声污染的生活、消费、娱乐等商业（服务）设施，必须符合《江苏省城镇环境噪声污染防治条例》中有关要求，与相邻最近居民住宅边界的直线距离均不得小于30米。本项目商业用房在出售或出租时须书面告知业主有关环保限制要求。商业用房进驻项目须按规定另行办理环保审批手续。

4.3.4本项目按规定征得相关部门同意后方可开工建设。项目建设期间的环境现场监督管理由崇安区环保局负责，无锡市环境监察局负责不定期抽查。根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，工程完工后须向我局申请办理项目竣工环保验收手续，合格后方可投入使用。

4.3.5本审批意见自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

## 五、验收项目概况、污染物排放及防治措施

## 5.1 验收项目概况

无锡中德置业有限公司现拟投资50000万元在该地块新建商业中心项目，建设项目占地面积6022.8 m2，总建筑面积49358.3m2，其中地上建筑面积39363.74 m2，地下建筑面积9994.6m2。

建设项目主体工程为商业综合楼一栋，地上12层，地下2层，一至十一层为商业用房，其中一层至五层为百货楼，其中一层、二层、四层局部设有餐饮；六层至九层全部为餐饮，十至十一层的商业功能主要包括健身SPA、美容美发沙龙、多媒体展示等（局部设有餐饮），十二层为电影院（其中餐饮区约为30m2），地下一层为商业休闲及设备用房（餐饮区为10 m2），地下二层为非机动车停车场及设备用房以及新增地下车位158辆。

无锡中德置业有限公司购买崇安寺步行街二期250个地下车库位用于停放机动车辆。

## 5.2 污染物排放及防治措施

5.2.1 废水排放及防治措施

本项目废水主要是生活污水，主要污染物及治理情况见表5-1；废水走向及监测点位示意图见图5-1。

5-1 废水排放及防治措施

| 序号 | 污染物 | 主要污染物 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 | COD、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、动植物油、pH | 生活污水经化粪池预处理后，接管进城市污水管网 |

5.2.2 噪声排放及防治措施

该项目营业过程中噪声来源为公用工程设备产生的噪声，情况见表5-2

表5-2 噪声排放及防治措施

| 序号 | 污染源 | 备注 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机房 | 设置地下 | 设备减振，墙体隔声 |
| 2 | 水泵房 | 设置地下 | 隔声、减振 |
| 3 | 变电所 | 地下室 | 隔声、减振 |
| 4 | 空调冷却塔 | 楼顶（3组） | 隔声、减振 |
| 5 | 油烟机组 | 楼顶（18台） | 隔声、减振 |

餐饮废气通过烟道（5个）排出，最终由位于楼顶的油烟机组排放。

## 六、验收监测评价标准

## 6.1 废水排放标准

该项目废水排放标准见表6-1

表 6-1 项目废水排放标准限值

| 序号 | 排放口 | 污染物 | 标准值（mg/L） | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水总 排放口 | pH | 6~9 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准中的三级标准 |
| 2 |  | CODcr | 500 |  |
| 3 |  | SS（悬浮物） | 400 |  |
| 4 |  | 动植物油 | 100 |  |
| 5 |  | NH3-N | 45 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的表1标准 |
|  |  | 总氮 | 70 |  |
|  |  | 总磷 | 8 |  |
| 6 | 雨水排放口 | pH | 6~9 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中1级标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）标准 |
|  |  | CODcr | 100 |  |
|  |  | 总磷 | 0.5 |  |
|  |  | 总氮 | 15 |  |

## 6.2边界噪声排放标准

该项目噪声排放标准见表6-2

表 6-2项目噪声排放标准限值

| 序号 | 时段 | 标准值Leq［dB(A)］ | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昼间 | 60 | 70（边界靠近中山路、县前街） | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2、4类标准 |
| 2 | 夜间 | 50 | 55（边界靠近中山路、县前街） |  |

## 七、验收监测内容

此次竣工验收监测是对无锡中德置业有限公司好买得地块商业中心环保设施的建设、运行和管理进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染物的防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物的排放是否符合国家标准。详细监测项目及频次见下表。

## 7.1 废水监测

废水监测点位、项目和频次见表7-1

表7-1 废水监测项目、点位、频次

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水总排放口 | pH、TN、TP、SS、CODcr、NH3-N、动植物油 | 连续1天，每天监测4次 （等时间间隔采样） |
| 2 | 雨水总排放口 | pH、TN、TP、CODcr | 1次/天 |

## 7.2 噪声监测

噪声监测点位、项目和频次见表7-2

表7-2 噪声监测项目、点位、频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 边界布置8个点 | 昼间、夜间等效（A）声级 | 1天昼间、夜间各监测1次 |

## 八、监测分析方法及质量保证

8.1 水质监测分析方法见表8-1。

8.2 噪声监测分析方法见表8-2。

8.3 监测分析按国家有关规定、监测技术规范和国家实验室资质认定有关要求进行。

8.4 验收期间,应在工况稳定、生产达到设计生产能力的负荷75%以上的情况下进行。

8.5 监测仪器经计量部门检定认可,方可使用，见表8-3。

8.6 验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准、监测技术规范及实验室质量体系有关要求进行数据处理和填报。

表8-1 废水监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | GB/T6920-86 |
| 2 | SS | 重量法 | GB/T11901-89 |
| 3 | TN | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ636-2012 |
| 4 | TP | 钼酸铵分光光度法 | GB/T11893-89 |
| 5 | COD | 快速烘箱—重铬酸盐法 | 苏环监测[1999]30号 |
| 6 | NH3-N | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 |
| 7 | 动植物油 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 |

表8-2 噪声监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等效连续A声级 | 《社会生活环境噪声排放标准》 | GB22337-2008 |

表8-3主要监测仪器型号及编号

| 序号 | 主要仪器 | 仪器编号 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密酸度计 | 103 | PHS-3C型 |
| 2 | 紫外可见分光光度计 | 107 | UV-754 |
| 3 | 电子天平 | 101 | AR2240CN |
| 4 | 噪声测量仪 | 305 | AWA6228 |
| 5 | 红外光度测油仪 | 109 | F2000-ⅡK |
| 6 | 烘箱 | 117 | DHG-9076A |

## 九、监测期间工况及说明

| 监 测 工 况 及 必 要 的 原 材 料 监 测 结 果 | 该项目监测期间，正常运营。 |
| --- | --- |
| 监 测 期 间 有 关 问 题 说 明 | 本项目建设按国家建设项目环境管理制度执行、各环保设施运行正常； 本项目生活污水经化粪池预处理后与餐饮废水经隔油池处理后一起接管进芦村污水处理厂处理； 生活垃圾由环卫清运，做到日产日清，垃圾房位于负二层连通口处。 |

## 十、监测结果

## 10.1 水质监测结果

该项目设有一个污水总排口，监测结果见表10-1。

表10-1污水总排口水质监测结果

| 采样 地点 | 采样 时间 | 采样 次数 | 监 测 项 目 单 位：mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | pH | 氨氮 | 总氮 | 动植物油 | 总磷 | 悬浮物 |
| 污水总 排放口 | 12 月 02 日 | 第一次 | 185 | 7.38 | 8.29 | 11.2 | 0.15 | 0.28 | 36 |
|  |  | 第二次 | 142 | 7.90 | 8.54 | 13.6 | 0.11 | 0.31 | 45 |
|  |  | 第三次 | 121 | 8.29 | 7.18 | 10.5 | 0.22 | 0.35 | 58 |
|  |  | 第四次 | 108 | 8.18 | 7.09 | 12.5 | 0.14 | 0.25 | 31 |
|  |  | 日均值 | 139 | 7.98 | 7.77 | 11.9 | 0.15 | 0.29 | 43 |
|  | 标 准 | ≤500 | 6~9 | ≤45 | ≤45 | ≤100 | ≤8 | ≤400 |
| 评价 | 达标 |
| 雨水排放口 | 12月02日 | 一次 | 雨水总排口无水 |
| 标准 | ≤100 | 6~9 | —— | ≤15 | —— | ≤0.5 | —— |
| 注 备 | pH无量纲 |

## 10.2 边界噪声监测结果

该验收项目噪声监测结果见表10-2

表10-2 噪声监测结果

| 测量日期 | 测点序号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 月 02 日 | 测量结果dB(A) | Leq(昼) | 62.2 | 63.6 | 64.9 | 67.2 | 57.2 | 56.3 | 57.2 | 58.3 |
|  |  | Leq(夜) | 52.7 | 53.8 | 52.5 | 51.7 | 48.2 | 47.9 | 47.8 | 48.7 |
|  | 背景值dB(A) | Leq(昼) | 58.1 | 59.5 | 60.1 | 62.5 | 53.8 | 52.7 | 52.6 | 53.1 |
|  |  | Leq(夜) | 48.5 | 61.6 | 52.9 | 48.2 | 46.5 | 46.2 | 47.1 | 46.4 |
|  | 影响值dB(A) | Leq(昼) | 60.2 | 48.4 | 47.5 | 65.2 | 54.2 | 53.3 | 55.2 | 56.3 |
|  |  | Leq(夜) | 50.7 | 51.8 | 50.5 | 48.7 | 43.3 | 42.3 | 39.5 | 44.8 |
|  | 标准限值dB(A) | Leq(昼) | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  | Leq(夜) | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | 评价情况 | 各监测点均达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2、4类标准 |
| 备注 | 监测点位示意图见附图四监测点位布置图 |

## 十一、环境管理检查

11.1验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好地执行了“三同时”制度；

11.2验收项目的环保设施运行及日常管理维护均正常；

11.3验收项目在建设期间未发生扰民事件和污染事故；

11.4验收项目生活污水经化粪池预处理后与餐饮废水经隔油池处理后一起接管进芦村污水处理厂处理，已办理接管证明。

## 十二、“批复意见”落实情况

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目为建设1栋主楼12层、地下两层的建筑构成，其中一至十层为商业用房（六至九层为餐饮）、十一层为KTV，十二层为电影院、地下一层为商业休闲及设备用房、地下二层为机动车、非机动车停车场及设备用房。整个项目建筑面积49239.78平方米，其中地上面积为39198.04平方米 | 本项目总体工程外框架已建设完毕 |
| 2 | 按“雨污分流、清污分流”的原则规划建设给排水管网。本项目的餐饮废水、商铺废水等各类污水经预处理后接入市政污水管网，送芦村污水处理厂集中处理 | 污水经化粪池预处理后接管进入芦村污水处理厂处理 |
| 3 | 优化项目布局，合理布置配套设备，楼顶的冷却塔应采用低噪声型号。本项目主要噪声源设备如风机、油烟机组、水泵和变电所设置在地下室，并按报告表要求落实各项减轻、避免噪声影响的措施。本项目边界噪声执行《社会环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中2类标准（沿交通干线侧执行4类标准） | 本项目设备布局合理，边界噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2、4类区标准 |
| 4 | 按“减量化、资源化、无害化”的原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，按垃圾分类收集要求设置垃圾收集房（箱），生活垃圾由环卫清运，做到日产日清 | 固废中的生活垃圾委托环卫清运 |
| 5 | 根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，项目投入营运后的3个月内须向我局申请办理环境保护设施竣工验收手续 | 该公司本阶段“三同时”验收监测已完成，报告正在编制中，待报告完成及相关资料齐全后报请环保行政主管审批部门进行“三同时”验收 |
| 6 | 项目的性质、规模、地点、采用的污染防治措施、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重报批项目的环境影响评价文件 | 本项目符合申报要求 |

## 十三、验收监测结论和建议

13.1水质监测结果表明：污水排放口水质中pH、悬浮物、COD、动植物油均符合国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；NH3-N、总氮、总磷符合《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的表1标准；

13.2 噪声监测结果表明：边界噪声排放沿中山路、县前街侧符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中4类标准，即：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。其余边界噪声符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中边界外声功能区类别2类区标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)；

该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本能够按照“三同时”制度的要求来执行。各污染物均能达标排放，符合环保验收要求，建议通过环保验收。

目       录

一、前言	1

二、验收监测依据	1

三、建设项目工程概况	2

四、“环评”结论及“环评”批复意见	3

五、验收项目概况、污染物排放及防治措施	7

5.1 验收项目概况	7

5.2 污染物排放及防治措施	8

六、验收监测评价标准	9

6.1 废水排放标准	9

6.2边界噪声排放标准	9

七、验收监测内容	10

7.1 废水监测	10

7.2 噪声监测	10

八、监测分析方法及质量保证	11

九、监测期间工况及说明	13

十、监测结果	14

10.1 水质监测结果	14

10.2 边界噪声监测结果	15

十一、环境管理检查	16

十二、“批复意见”落实情况	17

十三、验收监测结论和建议	18

# Text boxes

含油废水

生活用水

图5-1   废水走向及监测点点位示意图       ▲W：污水监测点

▲W

接管进入芦村污水处理厂

生活污水

本项目生活用水

化粪池

隔油池

自来水